05.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa Zamawiającego:
                                         Ziółkowski Bogusław Juventas
Adres Zamawiającego:
                                         Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
NIP:
         661799694
Adres e-mail:
                       biuro@juventas.pl

Ziółkowski Bogusław Juventas zaprasza do złożenia oferty na
zakup fabrycznie nowych maszyn

Zakup realizowany w ramach z projektu pn. „Budowa hali produkcyjno - magazynowej i zakup maszyn szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Ziółkowski Bogusław Juventas” współfinansowanego ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

- Membranowa prasa próżniowa

- Przecinarka formatowa

- Automatyczna giętarka trzpieniowa

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Membranowa prasa próżniowa:

Wymagania: membranowa prasa próżniowa umożliwiająca produkcję elementów giętych klejonych, fornirowanie próżniowe 2D i 3D spełniająca następujące wymagania:

wymiary stołu 2435x1440 mm,  automatyczna kontrola temperatury, kwarcowe rury grzewcze, membrana silikonowa, wydajność pompy próżniowej – 100m3/h, okno podglądu, sterowanie ręczne, max. wysokość robocza 100 mm;

2. Przecinarka formatowa:

Wymagania: przecinarka formatowa służąca do obróbki drewna i płyt meblowych, wymiary stołu – do 1080x660 mm, stół formatowy – ok. 3200x370mm, podcinak 120 mm, długość obrzynania – min. 3200mm, max średnica tarczy piły – 400 mm,  maksymalna szerokość cięcia przy ograniczniku równoległym – 1250 mm, wysokość stołu - max. 880 mm, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu, obroty piły głównej od 3500 obr./min;

3. Automatyczna giętarka trzpieniowa:

Wymagania: giętarka trzpieniowa przeznaczona do gięcia rur i profili; wymiary maszyny –max. 5000x1300x1300 mm, moc silnika min.  5,5 kW, długość podajnika max. 3000 mm, max. promień gięcia  R250, max. wymiar rury fi 50 mm, moc siłownika obrotowego od 750 W;

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:                                                                            - prowadzą działalnośc gospodarczą w zakresie objętym dostawą

Weryfikacja ww.  warunku na podstawie oświadczenia Oferenta.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o nastąpujące kryterium:

Najniższa cena - 60%

Najdłuższy okres gwarancji podany w miesiącach - 20%

Czas reakcji serwisu podany w godzinach – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji:

(Obliczoną liczbę punktów zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku)

Dla ceny:

Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Punkty zostaną wyliczone wg wzoru: najniższa oferowana cena/ cena ocenianej oferty x 60.

Dla okresu gwarancji:

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Punkty zostaną wyliczone wg wzoru: okres gwarancji ocenianej oferty/najdłuższy okres gwarancji x 20

Dla czasu reakcji serwisu:

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Punkty zostaną wyliczone wg wzoru: najkrótszy czas reakcji serwisu / czas reakcji serwisu  ocenianej oferty x 20

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają̨ tę samą liczbę̨ punktów, tj. jeżeli oferenci uzyskają̨ tę samą liczbę̨ punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał, niższą cenę̨, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów i identycznej cenie oraz takiej samej gwarancji wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najkrótszy czas reakcji serwisu.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- złożene przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- oferty złożone po wyznaczonym terminnie

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w zwiazku z istnieniem powiązań osobowych i kapitałowych

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2018 r.

Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu  26.10.2018r

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie:

Ziółkowski Bogusław Juventas
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
biuro@juventas.pl

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunku płatności, możliwe do uzyskania upusty, itp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, bez podania przyczyny.

Inne zastrzeżenia
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zakazana jest zmiana treści oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania
przetargowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji
zamówienia, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego
terminu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.

Zamawiajacy dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Z poważaniem

Bogusław Ziółkowski

# Footnotes

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.